广元市第八届职业技能大赛

瓷砖镶贴项目

技

术

文

件

2020年9月

本项目技术工作文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以此为准。

# 1 项目介绍

## 1.1项目描述

瓷砖镶贴工一般在商业和住宅项目方面工作，产品的性质和质量与客户支付的工程费用之间有直接关系。因此，瓷砖镶贴工持续负责的专业工作，为了满足客户要求，并保持和发展业务。瓷砖镶贴与建筑业的其他部分密切相关，以及许多支持它的产品，通常用于商业目的。

瓷砖镶贴工在建筑物内部和外部进行施工工作，包括在所有天气条件下、以及小型和重大项目的客户住宅和建筑工地。这项工作包括在客户住宅、商业建筑、工业和公共建筑、教堂、游泳池、室外设施的墙面，以及在地板和楼梯上铺设瓷砖、马赛克和天然石材，以提供保护性和装饰性饰面。它还包括砖块或砌块建造的小墙和台阶。

瓷砖镶贴工将要理解图纸，设定和测量，清除任何现有的覆盖物，准备施工表面，按所需的图案铺设瓷砖、嵌缝灌浆，并达到高标准。工作组织和自我管理、沟通和人际关系技巧、解决问题、创新和创造力、和工作的精益求精是优秀瓷砖镶贴工的通用属性。无论瓷砖镶贴工是单独工作（很多是个体经营或分包商）、还是在一个大型项目的团队中，个人都需要高度责任感和自主性。有经验的瓷砖镶贴工也可以专门从事某一领域的工作，例如马赛克。他们可以为专业瓷砖公司工作，例如在艺术作品或比赛用的游泳池施工工作。

从安全可靠的工作到卓越的计划和安排，集中、精确、准确、注重细节，以达到一个完美的完成结果，过程中的每一步都很重要。过失在很大程度上是不可逆的，而且代价也很高。

随着人们的国际流动性，瓷砖镶贴工面临着迅速扩大的机遇和挑战。对于有才华的瓷砖镶贴工来说，有许多商业和国际机会。然而，这些都需要理解和处理不同的多元文化和趋势。因此，与瓷砖镶贴工相关的技能多样性会被扩展。

## 1.2考核目的

为进一步弘扬工匠精神，发挥职业技能竞赛在技能人才培养中的示范引领作用，为各类技能人才搭建交流展示平台，不断加强我市技能人才队伍建设，本次比赛目的对职业技能竞赛及获奖选手进行大力宣传，着力提升社会公众知晓度，营造“建设技能广元”“培养广元工匠”的良好氛围，示范引领技能劳动者胸怀壮志、刻苦钻研，秉承工匠精神、磨砺精湛技艺，为推动广元实现高质量发展，打造川陕甘结合部区域中心城市和四川省北向东出桥头堡汇聚

本次本项目（瓷砖镶贴）大赛为我市首次开展，为此，本次比赛在比赛流程、技术要求和评分细则上均参考最新省及国家技能大赛标准，竞赛内容选择以能反映关键技能、能反映考生的潜质为准则，同时兼顾公平公正。

## 1.3 选手需具备的能力

| 项目 | 相对重要性（%） |
| --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 5 |
|  | 个人需要知道和理解： *健康、卫生和安全标准、规则和条例； *安全使用电力的原则； *事故/急救/消防/应急程序和报告； *必须使用个人防护装备的情况； *所有手动工具和设备的用途、使用、保养、维护和储存以及它们的安全影响； *材料的用途、使用、保养和储存； *适用于使用“绿色”材料和回收利用的可持续发展措施； *施工可以最大程度地减少浪费并帮助管理成本方法； *时间管理、工作流程和测量的原则； *在所有的施工中，计划、准确性、检查和注意所有施工做法细节的重要性； |  |
|  | 个人应该能够： *遵循健康、卫生和安全标准、规则和条例； *识别并使用适当的个人防护装备，包括安全鞋，耳朵和眼睛保护装置； *安全的选择、使用、清洁、维护和储存所有手和电动工具和设备； *安全的选择、使用和存储所有材料； *规划工作区域，最大限度地提高效率，保持定期整理的纪律； *始终如一的精确测量； *在压力下高效工作，定期检查进度和结果以满足最后期限； *建立并持续保持高质量的标准和工作流程。 |  |
| 2 | 沟通与人际交往技巧 | 5 |
|  | 个人需要知道和理解： *建立信心的重要性； *相关行业的作用和要求； *建立和维持成效的工作关系的价值 |  |
|  | 个人应该能够： *介绍以往工作的施工项目，以表明经验和专业知识的范围和质量； *为提供成本和时间估算； *了解其他行业的需求和需要，并与他们合作； *在团队中有效地工作，以提高效率/生产力/质量和成本控制。 |  |
| 3 | 解决问题、创新 | 5 |
|  | 个人需要知道和理解： *在工作过程中可能出现的常见问题类型； *解决问题的诊治方法； *行业的趋势和发展包括新产品/室内设计、材料和设备。 |  |
|  | 个人应该能够： *定期检查工作，特别是准确性/标准性，以尽量减少后期阶段出现的问题； *快速了解和判断问题，并采取自我管理的解决过程； *挑战困难以预防问题； *在修复项目工作时，制定创造性的解决办法； *跟上行业变化的最新情况； *表现出乐于尝试新方法和接受改变的意愿。 |  |
| 4 | 识图和制图 | 5 |
|  | 个人需要知道和理解： *建筑平面图所需的基本信息包括：剖面节点大样图图、标高、墙体结构、材料编码、深度尺寸、高度、施工进度和说明； *对 ISO‐A 或 ISO‐E 标准图纸的理解和执行； *检查遗漏的信息或错误，预测问题和在“确定”过程之前解决问题的重要性； *几何的作用和使用； *数学过程和问题解决； *估算费用中包括的费用范围。 |  |
|  | 个人应该能够： *准确的理解和声称建筑信息； *制作基本轮廓图，包括立面图、平面图和剖面图，以及完整尺寸； *制作精确的复杂图样，以便在墙面/地面上施工； *识别绘图错误或需要澄清的项目； *确定和检查所需材料的数量； |  |
| 5 | 放样与测量 | 5 |
|  | 个人需要知道和理解： *镶嵌水平的、垂直的、倾斜的和曲面的方法，形成简单的区域、图样和图案； |  |
|  | 个人应该能够： *检查墙壁/地板的尺寸是否符合图纸要求； *快速放样。 |  |
| 6 | 准备工作 | 15 |
|  | 个人需要知道和理解： *材料的性能； *测量、标记步骤； *材料的作用； *用于内部/外部灰浆的类型； *抹灰的种类和使用防水剂和增塑剂的原因； *各种装饰； *构成的特性，包括粘合剂、骨料、塑化剂和防水剂。 |  |
|  | 个人应该能够： *去除旧瓷砖、水泥浆、水泥或粘合剂； *清洁表面； *准备规格要求的材料，包括：沙子和水泥混合料、和装饰件； *测量和混合灰浆：砂和水泥以正确的比例混合。 |  |
| 7 | 制作安装 | 60 |
|  | 个人需要知道和理解： *安装方法的范围； *用于保护现有成品表面的材料。 |  |
|  | 个人应该能够： *通过使用防护材料和使用屏障，最大限度地减少对周围表面的损坏； *将瓷砖安装到平面、斜面和曲面上； *切割和塑造边缘和角落所需的瓷砖，并适应配件和管道，确保无碎裂/砂孔； *将正确的粘合剂均匀涂抹在瓷砖上，避免过量； *将瓷砖贴在表面和地板上，形成图样和图案，确保没有变形； *准确的排列瓷砖，检查水平、垂直和方正，以确保对齐和水平平整； *准备并应用密封和灌浆嵌缝来确保接缝对称和均匀； *去除多余的密封和嵌缝灌浆，清洁和抛光，以提供符合规格/客户要求的良好表面处理； *用适当的整理方法和条边完成边缘和角部。 |  |
| 8 | 合计 | 100 |

1.4相关文件（见后）

二 竞赛项目

2.1竞赛命题原则

竞赛题目涵盖职业技能大赛的特点、规范和标准，体现职业技能大赛的评分原则和方法，同时结合我市康养旅游城市特色，提倡绿色环保理念，根据比赛市内建筑装饰瓷砖镶贴的实际应用和竞赛场地与设备情况命题。竞赛只考核实际操作，不单独进行理论知识考试。

参考省、国家技能大赛瓷砖贴面的技术要求和行业标准，注重基本技能和专业化操作，强调质量和精度，注重操作过程和质量控制，体现最新技术，结合行业实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用，以选拔选手为目的，考核选手的学习能力、理解能力、实践操作能力和职业素养与潜力，引领和推动国内技能人才的培养。

2.2命题方式

本次竞赛参照省、国家技能大赛出题规则，本项目为可以提前公布试题的项目。但不公布具体打分点，打分前由专家组长带领各个参赛队裁判共同设计打分点（打分点不得少于实测打分点的2倍），再抽取实测打分点。赛前由主办方讲附有试题及评分标准的选手须知发给参赛队。

2.3命题方案

本次比赛采用单模块：单一墙面瓷砖镶贴+勾缝

题目包括立体基层镶贴、瓷砖拼花、勾缝等多个技能点。主要考核点如下：

- 选手对立体基层部分及阴阳角的镶贴；

- 选手对复杂造型的切割与镶贴；

- 勾缝技巧。

比赛时间共计7个小时，赛场统一提供饮水，选手休息、上厕所等时间都算在竞赛时间内。选手迟到30分钟不得进入赛场。

工作台与小课桌位置可根据选手要求在工位范围内进行调整。

镶贴基层墙体上下为两个不同厚度，镶贴面下半部位为外凸，请根据基层分界线进行图案分界，图案左右要求居中布置。

2.4竞赛流程

| 日期 | 时间 | 地点 | 参与人 | 安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 10-15 | 13：00-17：00 | 广元市职业高中学校（操场） | 各参赛队 | 现场报到 |
|  | 17：00-18：00 | 赛前答疑室 | 参赛选手+指导老师 | 赛事规则说明/工位抽签/工位现场查看/选手工具检查 |
| 2020 10-16 | 8：00-8：10 | 选手入口 | 参赛选手 | 现场检录 |
|  | 8：15-12：15 | 比赛区 | 参赛选手 | 上午比赛 |
|  | 8：00-12：15 | 指导教师休息区 | 各队指导老师与领队 | 休息+观看比赛同步监控视频 |
|  | 12：15-13：20 | 赛场外所有区域（含指导教师休息区+选手休息室） | 各参赛队 | 午休 |
|  | 13：20-13：30 | 选手入口 | 参赛选手 | 现场检录 |
|  | 13：30-16：30 | 比赛区 | 参赛选手 | 下午比赛 |
|  | 13：25-16：30 | 指导教师休息区 | 各队指导老师与领队 | 休息+观看比赛同步监控视频 |
|  | 16：30-17：30 | 比赛区 | 裁判及助理 | 现场测量记录打分 |
|  | 17：30-18：00 | 评分教室 | 裁判 | 统分结果 |
|  | 16：30-18：00 | 赛场外所有区域（含指导教师休息区+检录室） | 各参赛队 | 等待结果 |
|  | 18:00 | 比赛区 | 各参赛队 | 现场结果公布 |

表2.1 竞赛总流程表

三  竞赛场地与设施设备要求

1、考场准备

现场报到时间：2020年10月15日13：00-17：00

比赛时间：2020年10月16日8：00-18：30

报到及比赛地点：广元市职业高中（地图详见附件一）

2、比赛场地准备

根据赛项日程安排，比赛在约660㎡（比赛场地600㎡，检录处35㎡，医疗点15㎡，疫情控制点10㎡）的空间进行，共设30个比赛工位，比赛设备包括砖墙砌筑面、课桌、工作台；现场合理的设置人流、物流通道；保证良好的采光、照明和通风；提供稳定的水、电供应和供电应急设备。

比赛场地总体功能分区占地（约660㎡）。其中赛场占地（20mx30m）

1.比赛场地总体功能分区及赛场布局图

图3.1 瓷砖镶贴比赛平面分布图

图3.2 工位布置图

3、赛场准备物品

表5.1场地设施设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 1200*2000 | 张 | 1 |
| 2 | 小课桌 | 600*400 | 张 | 1 |
| 3 | 凳子 | 400*400*500 | 张 | 1 |
| 4 | 工作灯 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电源插座 | 五孔*3 | 个 | 1 |
| 6 | 塑料盆 | 37cm*56cm*17cm | 个 | 1 |
| 7 | 簸箕 |  | 个 | 1 |
| 8 | 扫把 |  | 个 | 1 |
| 9 | 垃圾桶 |  | 个 | 1 |

表5.2比赛材料清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖 | 150mm*150mm*6.5mm | 块 | 按图案颜色和块数配备，多出20% |
| 2 | 瓷砖胶 | 20千克 | 袋 | 2 |
| 3 | 填缝剂 | 1千克 | 袋 | 2 |
| 4 | “十”字胶粒 | 500粒一袋 | 袋 | 1 |

4、选手准备

表5.3 选手自备的设备和工具（可选）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑直尺 | 约600毫米 |  |  |
| 2 | 卷尺 | 3m以上 |  |  |
| 3 | 角尺 |  |  |  |
| 4 | 方尺 | 30cm*30cm |  |  |
| 5 | 拐尺 | 20cm*30cm |  |  |
| 6 | 小水泵 |  |  |  |
| 7 | 切割锯及瓷砖带锯 |  |  |  |
| 8 | 齿型（抹子）刮板 | 4*4，6*6 |  |  |
| 9 | 灰刀、铲刀 |  | 套 | 1 |
| 10 | 木抹子、塑料抹子 |  |  |  |
| 11 | 钳子（尖嘴钳、老虎钳、板钳等） |  |  |  |
| 12 | 激光水准仪 |  |  |  |
| 13 | 水平尺（数显/普通） | 60cm、90cm、2m |  |  |
| 14 | 瓷砖圆规刀 |  |  |  |
| 15 | 瓷砖刀 |  |  |  |
| 16 | 砂磨机（带砂纸粗细各一套） |  |  |  |
| 17 | 手枪钻（钻头一套） |  |  |  |
| 18 | 铁锤和塑料锤各一个 |  |  |  |
| 19 | 吊锤 |  |  |  |
| 20 | 手提搅拌机（钻） |  | 把 | 1 |
| 21 | 计算器 |  |  |  |
| 22 | 铅笔、墨斗 |  |  |  |
| 23 | 安全防护用品（工作服、安全鞋、口罩、眼镜等） |  |  |  |
| 24 | 排插（带漏电保护） |  |  |  |

注：考虑到赛场降尘，本次比赛的切割设备必须采用湿切削机并自备水泵，除以上列表的材料、工具以外的材料、工具需裁判员报裁判长同意后才能带入赛场使用。

表3.4赛场地禁止自带使用的设备和材料

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 参加比赛的模板（允许使用在比赛开始后制作的模板） |
| 2 | 激光切割机 |
| 3 | 自动数控切割机 |
| 4 | 干切削机（符合世界健康、安全、环境政策和方针的机器除外）和吸尘组件 |
| 5 | 选手不得携带和使用任何电子存储设备 |

考试携带身份证和参赛证进入比赛场地。

四 竞赛方式与注意事项

1、竞赛方式

1.本赛项为个人竞赛。

2.每支参赛队由2名选手组成。

2、技术说明

响应绿色施工的推进，本次比赛在切割和铺贴技术上要求采用低污染的方式进行，特此说明。本次比赛的切割设备须采用湿切削机并自备水泵，比赛现场提供水盆及施工用水，并提供小课桌放置水盆以方便安放带锯机。如下图所示：

图4.1 带锯机安装示意图

在铺贴方面本次比赛采用全瓷砖胶镶贴技术，具体操作流程如下：

- 瓷砖胶搅拌：先加水，再加瓷砖胶，加水比例为0.2-0.22，使用电动搅拌机搅拌5min，确保材料混合均匀无粉团。

- 墙面上浆：使用实行刮板上浆梳理齿纹，刮板与基面呈45°左右，保证齿纹均匀饱满，注意已上墙浆料在开放时间内铺贴完毕，开放时间一般为20min左右。

- 砖面上浆：清理瓷砖背面杂质，使用齿形刮板上浆梳理齿纹，将瓷砖胶紧密刮压在瓷砖上。

- 揉压调平：砖面齿纹与墙面齿纹呈十字交叉进行铺贴，充分揉压瓷砖，排除空鼓。

- 留缝养护：使用十字胶粒进行留缝，留缝宽度详见评分细则。

- 勾缝：利用勾缝剂进行勾缝。

3、选手操作规定

（1）比赛区域内除裁判员、参赛选手外，其他人员一律不准进入。竞赛保障组工作人员、检测人员、监督仲裁巡视人员按各项目比赛相关规定进入比赛区域。比赛开始后，选手不得再与本代表队的任何人员进行交流、沟通，观摩人员不得与比赛区域内的任何人员交谈、沟通。

（2）选手在比赛过程中不得擅自处理比赛设备、设施故障，不得擅自修改设备参数。如遇到相应问题，不论原因如何，应立即向裁判员报告（本代表队裁判员除外）并按照其要求进行处理。

（3）选手在比赛过程中，由于非本人违规操作等原因造成机器设备运转不正常中断比赛的，中断时间不计入选手正式比赛时间。机器设备恢复正常后，根据故障或问题处理的具体时间，由裁判长确定合理的补偿时间。因个人原因导致机器设备故障而造成的比赛时间延误，应计入选手比赛时间并不予补偿。

（4）选手在比赛过程中生病或致伤的，应由各赛项组委会责成竞赛保障组妥善处理，并通知选手所在参赛队负责人。参赛选手处理伤、病的时间计入其比赛时间。竞赛保障组应尽可能帮助选手尽快恢复比赛。生病或受伤选手处理后仍无法继续比赛的，其比赛成绩为已完成比赛部分的成绩。

4、选手与其他人员要求

比赛期间，选手及其参赛队的其他人员如有违反比赛规则的行为，将按以下规定进行处理：

（1）参赛选手在比赛中有擅自携带未经允许的工具、材料，未经允许向他人借用比赛工具、材料以及其他竞赛作弊和影响赛场秩序等行为的，一经发现，将由裁判员提出警告，并由裁判员报告裁判长，依情节轻重酌情扣减分数直至取消比赛资格。

（2）参赛选手有擅自处理比赛设备，故意修改设备正常参数，为其他选手设置故障等行为的，取消其比赛资格。

（3）各参赛队指导教师、教练等其他人员存在违规行为，对参赛选手比赛成绩产生影响的，由裁判长组织全体裁判员讨论处理意见，根据各项目评判标准及本规则的基本要求，依情节轻重酌情对该队选手予以扣分直至取消比赛资格。

（4）各参赛队指导教师、教练等其他人员存在违规行为，无论对其选手比赛成绩是否产生影响，该违规人员均不得再进入赛场。同时，由赛项组委会责成其代表队负责人对其进行批评教育。

五、 健康、安全和环保要求

## 1、健康要求

疫情防控期间，各参赛队伍请遵照以下要求：

## （1）现场报到时所有人员应该出示有效的健康码，绿色安全码方可完成报到，若有其他情况应遵照学校相应措施处理。

（2）比赛期间所有进入赛区人员都应先通过体温监测点，完成体温测试，小于37.2℃方可进入场地内。

（3）赛前检录选手应告知参赛方当前身体状况，若有不适应进行相应处理，严重者不可参加比赛。

（4）赛场已设置医疗点并配备建议医疗设备，比赛过程中有身体不适者应及时告知巡场裁判，由赛场工作人员进行相应举措。

## 2、安全要求

- 选手必须按照主办地的安全标准要求，配备个人防护用品，包括安全眼镜，耳塞，带钢板的劳保鞋。

- 选手在竞赛切割期间必须戴安全眼镜，耳塞，穿带钢板的劳保鞋。熟知有关用电安全说明，现场电力规格为单相220V交流电，安全用电，禁止使用不符合安全要求的产品。

- 在报道日查看现场工位的时候，主办方工作人员应向选手展示消防疏散通道。

- 现场布设材料均采用防火及耐燃材质，并在工作区域内放置足量泡沫灭火器。

- 工位设计时已考虑工位之间的安全操作距离，选手在操作过程中仍需注意不要影响周边工位选手。

- 在加工机具，特别是切割类设备的选择上，各参赛队应选择符合世界健康、安全、环境政策和方针的机器。

## 3、环保要求

- 响应绿色施工的推进，本次比赛在切割和铺贴技术上要求采用低污染的方式进行：切割方式采用湿切机器，铺贴采用瓷砖胶搅拌，极大地减少了粉尘污染。

- 环境整洁卫生，体现绿色环保，严格遵守竞赛规则，提高安全意识和卫生意识，按照要求穿戴工作服装、安全鞋、手套、安全眼镜、耳塞等劳保用品，遵守职业规范。

- 所有竞赛相关人员必须保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯、紧急疏散通道、灭火器及其他救生设备周边必须保持畅通无障碍，每天竞赛结束后，选手要整理好竞赛工位的卫生，赛场保洁人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序，将垃圾分类处理。

- 将废弃物降至最低水平，多余废弃的瓷砖等要放入到指定垃圾桶内。

- 竞赛项目设计和筹备工作要遵循可持续发展原则，耗材回收有序，设备循环使用。

- 场地采用开敞式设计，在采光通风上做到节能环保。

# 六、 参考文献

室内装饰设计项目以四川省职业技能鉴定指导中心相关文件为指导，参照国家职业标准《室内装饰设计员》中相关的知识和技能要求，注重考核基本技能，体现标准程序，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。主要依据的行业标准、规范及技术文件有：

（一）《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2017)；

（二）《房屋建筑室内装饰装修制图标准》(JGJ/T 244-2011）

（三）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013）；

（四）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；

（五）《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）；

（六）《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T304-2013）

（七）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB／T3787-2017）

（八）第46届世界技能大赛广东省选拔赛瓷砖贴面项目技术文件

（九）第46届世界技能大赛重庆市选拔赛瓷砖贴面项目技术文件

（十）2019年全国职业院校技能大赛建筑装饰技能赛项规程

（十一）建筑装饰装修镶贴工职业技能岗位标准