“工匠杯”职业技能大赛

汽车维修技术文件

一、竞赛标准

本技术文件根据汽车修理工《国家职业技能标准》国家职业资格三级（高级工）的技能内容，适当增加国家职业资格二级（技师）新技能和新工艺，参考国内高职院校汽车技术项目技术要求，并结合四川省汽车维修业实际情况制定。

二、竞赛内容

本次比赛针对汽车检测与维修设置以下比赛内容：

1、竞赛时间：选手按抽签编号进行比赛，单人作业时间为60分钟。

2、竞赛车型：大众宝来1.6升2016款轿车。

3、项目要求：

本模块要求选手在规定的时间内完成大众汽车发动机起动机不转、发动机无法起动、运转不良三种故障的诊断和排除工作。故障点来自各种常见的元器件和电路故障，选手规定内完成起动机不转动和起动机转动发动机不起动工作。

三、竞赛场地与设施设备要求

（一）实操比赛工位设置要求：

赛项工位各项目工位要求如下：

| 项目 | 工位数量 | 备用工位 | 工位规格 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 1 | 4m×7m | 东坝5104 |

（二）设置监督室、隔离区。

（三）其他区域

汽车修理工位设置用高清监控摄像头，对赛场进行24小时不间断监控，全方位保证赛事的公平、公开、公正，为仲裁提供视频依据。在指定场地，设观摩区、展示区、检录区、休息区、统计室等区域。

“汽车检测与维修技术”竞赛方案

一、竞赛内容、分值分配及评分标准

本模块要求选手在60分钟内借用整车完成全车电气系统故障诊断和排除，以下是竞赛项目、分值分配和评分标准。

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 故障诊断 流程、 思路。 | 25％ | 根据故障现象，借助检测设备、工具、量具， 要求诊断思路清晰，故障检测步骤科学合理。 |
| 诊断结论 | 50％ | 诊断、记录相应故障点或部位。 |
| 故障排除 | 15％ | 要求将诊断出的故障做出正确的修复。 |
| 职业素养 | 10％ | 符合安全操作规程；比赛过程遵守5S要求； 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。 |

二、技术规范

根据比赛车型维修手册、设备使用说明等进行实操。

三、知识和技能考核点：故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，主要在易损件及其相关电路上设置故障。

汽车电气诊断技术模块故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 起动机 不运转 | 1.围绕造成发动机控制模块不能工作设置各个故障点，主要在各种电源电路上，具体包括相关保险丝、继电器、线路及接点 2.围绕造成起动机电磁开关无法正常工作的所有可能原因设置故障，具体包括起动机、相关保险丝、继电器、线路及接点、关键信号的输入等 注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到调理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确 |
| 起动机 正常运 转，发 动机无 法起动 | 1.点火系统严重故障造成发动机无法起动，包括火花塞、点火模块、电源及控制电路等故障 2.燃油系统严重故障造成发动机无法起动，主要在喷油器及其电路、燃油泵及其控制系统等故障 3.进气系统严重故障造成发动机无法起动，主要在节气门自身及其控制系统故障 4.电控系统严重故障造成发动机无法起动，主要在关键传感器及其信号电路故障 注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到调理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确 |
| 发动机 运转不良 | 1.燃油供给系统故障造成发动机运转不良，主要包括喷油器及其电路、油压控制系统等故障 2.点火系统故障造成发动机运转不良，包括火花塞、点火模块、电源及控制电路等故障 3.进气控制系统故障造成发动机运转不良，主要在节气门自身及其控制系统故障 4.电控系统严重故障造成发动机运转不良，主要在关键传感器及其信号电路故障 注意：竞赛现场可能禁止使用解码器读取故障码，但允许使用解码器的其他功能；本故障诊断不强调完整详细的诊断思路，仅要求简单填写以下关键点（具体填写哪些项目由专家组根据实际故障选定）：如何再现故障、故障现象描述、原理图解、初步故障分析、可能故障原因、主要使用哪种诊断设备、主要诊断步骤（用“→”表示诊断顺序）、最终发现的异常数据、根据异常数据推断的故障点和故障性质、如何验证故障点及故障性质、最终诊断结论、故障机理和维修建议 |

注意：故障包含器件及电路故障，电路故障包括断路、短路、虚接等。

四、使用的比赛器材、技术平台和场地要求

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 5N·m-25N·m |  |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510（150件组套，内含T40/E10/E20等） |  |
| 3 | 数字万用表 | 通用 |  |
| 4 | 手电筒 | LED |  |
| 5 | 世达起子套装 (十字和一字各3把) | 09309 |  |
| 6 | 鲤鱼钳 |  |  |
| 7 | 钢丝钳 |  |  |
| 8 | 尖嘴钳 |  |  |
| 9 | 开口、梅花扳手 | 8mm-22mm（09022） |  |
| 10 | 试电笔 |  |  |
| 11 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 |  |
| 12 | 试灯 | 二级管试灯 |  |
| 13 | 内饰件撬板 |  |  |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 |  |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  |  |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 | 一次性 |  |
| 3 | 车轮挡块 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 |  |
| 1 | 综合诊断仪 |  |  |
| 2 | 工具车 |  |  |
| 3 | 零件车 |  |  |
| 4 | 电流钳 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 |  |
| 1 | 维修手册 | 大众宝来1.6升2016款轿车 |  |
| 2 | 电路图 | 大众宝来1.6升2016款轿车 |  |